## Slide 1: Synthesetools

## Slide 2: Übersicht
EDA Projekte ab 1999
https://github.com/clin99/awesome-eda

## Slide 3: ABC (Berkeley)
A System for Sequential Synthesis and Verification, Berkeley Logic Synthesis and Verification Group
Logik-Optimierung mit AIGs (And-Inverter-Graphs)
  FRAIG Package:
    Synthese
    Technology Mapping
    Equivalence checking
      SAT-Sweeping mit AIGs  Redundanzen entfernen
 Optimierung wird in Yosys und ODIN II verwendet
Input parsers:
  BLIF (Berkeley Logic Interchange Format)
  BENCH (ISCAS)
  Wahrheitstabelle
  Verilog (limitiert)  einige Probleme, bspw. Mit T-Flipflops
Output:
  BLIF / mapped BLIF (.gate)
  CNF (Konjunktive Normalform) für kombinatorische Miter
  BENCH (ISCAS)
Algorithmen
  MiniSat auf CNF zur Lösung von Mitern (Alternativen möglich)

## Slide 4: Vorgänger: SIS (1987-1992)
SIS
  Verilog Parsing, Verifizierung, Technology Mapping mit Standard (Cell) Library
  BLIF Netlist Export
    Zustandsübergangsdiagramm (KISS Format) eingebettet in BLIF
  Optimierung mit Zustandsübergangsdiagramm
    Don‘t Cares, Freiheitsgrade und Equivalente Zustände (equivalente Ausgänge bei equivalenten Eingängen) ausnutzen
    Tool: bspw. STAMINA
  Optimierung von Logik-Funktionen mit Espresso
    Redundanzen entfernen
    Besonders schnell, weil Lösung nur approximiert wird
  Optimierungsdauer:
    Komplett definierte Automaten: Polynomische Zeitdauer
    Nicht komplett definiert: NP  Exponentielle Zeitdauer

## Slide 5: Nachfolger: MVSIS (2001 – 2004)
https://ptolemy.berkeley.edu/projects/embedded/mvsis/
Logik Synthese und Verifizierung
Multi-Valued-Networks (MV)
  Quanten-Netzwerke?
Mehr Fähigkeiten zu sequentiellen Objekten (FSMs) als SIS
Liest und schreibt BLIF und BLIF-MV
Logik-Optimierung mit Espresso-MV

## Slide 6: Yosys (Clifford)
Verilog 2005 RTL Synthesis
Input:
  Verilog
Interne Darstellung: Liberty File
Gatter-Datenbank im Liberty File Format
Output:
  BLIF
  EDIF (Electronic Design Interchange Format)
  BTOR
  simple RTL Verilog
  ..
Technology Mapping mit ABC
Algorithmen:
  MiniSat (Solver) http://minisat.se/
  EzSat (CNF Generator für Solver)
Quelle: http://www.clifford.at/papers/2016/yosys-synth-formal/slides.pdf
Möglicher Design-Flow (https://github.com/YosysHQ/fpga-toolchain)

## Slide 7: Yosys – benutzerdefinierte Library
Cell-Libraries im Liberty Format
Limitierungen von Yosys:
  Keine Timing-Angaben
  Keine Power-Angaben
  Keine Multi-Output Zellen (bspw. Volladdierer, Flip-Flops mit komplementären Ausgängen limitiert möglich)
    Limitierung von ABC
    Abhilfe über benutzerdefiniertes Mapping
  Schlechtes Error Reporting
    Akzeptiert teilweise auch falschen Code

## Slide 8: Yosys Syntheseflow (Beispiel)
read_verilog verilogsource.v
  Design mit Verilogparser einlesen
hierarchy -check -top mytop
  Hierarchy auf unbekannte Module als Cell-Type überprüfen
  Topmodul definieren, unbenutzte Module werden entfernt
    Wenn kein Modul definiert wird, wird Modul mit Top-Attribut genutzt
proc
  Prozesse werden mit Multiplexern, Latches und Flipflops ersetzt.
opt
  Optimierungen und Cleanups

## Slide 9: Optimierungen in opt
muxtree
  Nie aktive Multiplexer Eingänge werden entfernt
reduce
  Doppelte Eingänge von AND & OR Gattern werden entfernt
  Doppelte Multiplexer Eingänge werden zusammengeführt, originale Kontrollsignale werden OR verknüpft.
merge
  Identische Zellen (Art und Eingangssignale equivalent) mit einer Zelle darstellen
rmdff
  Konstante Flipflop Eingänge werden mit einem konstanten Treiber ersetzt.
clean
  Ungenutzte Signale und Zellen entfernen
expr
  Folding (Gleiche Operationen in einem Block zusammenführen) bei Zellen mit konstanten Eingängen
  Umschreiben von Ausdrücken

## Slide 10
fsm
  Zustandsautomaten finden und optimieren
  Danach nochmal opt aufrufen
memory
  Speicher in D-Flipflops und Dekodierer konvertieren
  Danach nochmal opt aufrufen
techmap [-map customtechmap.v]
  Mapping zu (interner) Zell-Bibliothek (überschreiben?)
dfflibmap –liberty mycells.lib
  Flip-Flops auf Cell-Library mappen (FHDO Liberty bspw.)
abc –liberty mycells.lib
  Kombinatorische Logik auf Cell-Library mappen (FHDO Liberty)
clean
  Ungenutzte Wires und Zellen löschen
write_blif synth.blif
  Design in BLIF Format schreiben
Optional: show –format ps –viewer gv
  Visuelle Darstellung

## Slide 11: Beispiel: D-Flipflop mit FHDO Liberty
.model RisingEdge_DFlipFlop
.inputs D clk
.outputs Q
.names $false
.names $true
1
.names $undef
.subckt CC_DFF CLK=clk D=D Q=Q RN=$true SN=$true
.end

## Slide 12: VHDL Parser für Yosys?
ghdlsynth – Simulatorparser, unterstützt nicht alle Funktionen
  Mixed-Language möglich (VHDL-Verilog)
  Auch eigenes Synthesetool (Experimentell)
  In Yosys FPGA-Toolchain enthalten

## Slide 13: ODIN II (Jamieson)
Synthesetool, Teil von Verilog-To-Routing
Im Flow mit ABC und VPR (siehe VTR)
Input:
  Verilog (Auf großenteils synthetisierbares limitiert) (https://docs.verilogtorouting.org/en/latest/odin/verilog_support/)
  BLIF
Output:
  BLIF

## Slide 14: EPFL Logic Synthesis Libraries
C++ Bibliotheken für die Entwicklung von Applikationen zur Logik Synthese (Sammlung)
Nutzen für die Lösung von Synthese-Problemen
  Sat-Solver
Algorithmen:
  Caterpiller (https://github.com/gmeuli/caterpillar) (ABC, MiniSat..), solver
  easy https://github.com/hriener/easy
  Kitty https://github.com/msoeken/kitty Truth-table generator
  Bill https://github.com/lsils/bill solver
  Lorina https://github.com/hriener/lorina Parser für Formate
  … (https://github.com/lsils/lstools-showcase)

## Slide 15: Verilog-To-Routing
Kompletter Design Flow mit Rückgriff auf ABC und ODIN II
Input:
  Verilog Beschreibung
  FPGA Beschreibung
Algorithmen:
  Elaboration & Synthesis (ODIN II)
  Logic Optimization & Technology Mapping (ABC)
  Packing, Placement, Routing & Timing Analysis (VPR (Versatile Place and Route FPGA Mapping))
Output:
  FPGA ASM (FASM) (Symbiflow), FPGA Bitstream Format für kommerzielle FPGAs
  BLIF (ODIN II)

## Slide 16: Qflow
http://opencircuitdesign.com/qflow/welcome.html
Standard-Frontend für Synthese: Yosys
  Alternative: ABC, ODIN II
Kompletter Design-Flow
  Synthese
  Placement & Routing: graywolf, qrouter
  Validation: vesta (static timing analysis)

## Slide 17: ICARUS Verilog (Simulator)
http://iverilog.icarus.com/
https://github.com/steveicarus/iverilog

## Slide 18: Symbiflow
Open-Source Toolchain für FPGA Design Flow
  Synthese: Yosys
  Placement & Routing: VPR (Verolog-To-Routing Komponente)
nextpnr: neue Version von arachnepnr (Yosys)
Icestorm Bitstream Generierung
Quelle: https://symbiflow.readthedocs.io/en/latest/introduction.html

## Slide 19: BLIF Format
Berkeley Logic Interchange Format
Ausgabe (Eingabe) von ABC, Yosys, ODIN II
Wahrheitstabelle für 1-output
Weitergeben an Place & Route Tool (bspw. nextpnr)
Beispiel für ein UND-Gatter, Überführt von Yosys in BLIF
.model andtest
.inputs a b
.outputs y
.names $false
.names $true
1
.names $undef
.names a b y
11 1
.end
ODER-Gatter
.model ortest
.inputs a b
.outputs y
.names $false
.names $true
1
.names $undef
.names a b y
1- 1
-1 1
.end

## Slide 20: Beispiel: D-Flip-Flop in BLIF
.model RisingEdge_DFlipFlop
.inputs D clk
.outputs Q
.names $false
.names $true
1
.names $undef
.latch D Q re clk 2
.end

## Slide 21: nextpnr (2018)
Place & Route

## Slide 22: Algorithmen
SAT-Solver (Erfüllbarkeitsproblem)
  CNF Representation
  Equivalenztests (Miter Generierung (XOR), prüfen, ob nie 1)
  Synthese
  NP-vollständig  exponentielle Zeit, wahrscheinlich nicht in polynomialzeit erfüllbar
  Bspw. Davis–Putnam–Logemann–Loveland (DPLL) Algorithmus für CNF (MiniSat) – kürzeste Laufzeit in Wettbewerben
  DNF-SAT Problem sind jedoch in Polynomialzeit möglich!
    Verundungen durchlaufen und Literale speichern
    Auf Paare komplementärer Literale prüfen
     Möglicherweise jedoch exponentielle Anzahl von Termen nach Übersetzung
SAT kombiniert mit And-Inverter-Graphen besonders schnell
ATPG
  Generierung von Testsequenzen

## Slide 23: Minimierungs-Verfahren
ESOP (Exclusive-Sums-Of-Products)
  XOR-Gatter
    2x größer als NAND / NOR Gatter
      Langsamer
    Exakte Minimierung nur für 5 (10) Eingangsvariablen sinnvoll
  SAT
  Exorlink
  EXORCISM
PSDKROs (Pseudo-Kronecker Expressions)
  Sehr viel schneller als ESOPs
    Polynomialzeit
Espresso
  ON-, Don‘t Care-, OFF- Set
  Heuristisch
    Nur wahrscheinliche / praktikable Lösung
      Dadurch schnell
FSM Minimierung
  STAMINA
AIGs (And-Inverter-Graphs)

## Slide 24: Wichtige Persönlichkeiten
Alan Mishchenko
  ABC
  In der Forschung seit 1998, Effiziente Methoden zur Logik Synthese und Verifizierung
  Gefördert von Intel Corporation
  University of California, Berkeley
Niklas Een, Niklas Sörensson
  MiniSAT (genutzt in ABC & Yosys)
  Chalmers University
  Een arbeitet nun bei Cadence Berkeley Labs
Armin Biere
  Autor des Handbook of Satisfiability
  Leitet das Institut für Formale Modelle und Verifikation
  Universität Linz, Österreich
Clifford Wolf
  Yosys
Heinz Riener
  EPFL
    Integrated Systems Laboratory
    Logic Synthesis Libraries Author
Giovanni De Micheli
  Leiter des Integrated Systems Laboratory der EPFL
  Autor von Synthesis and Optimization of Digital Circuits, McGraw-Hill, 1994, 8 weiteren Büchern und über 500 Papers
…..

## Slide 25: Reverse Engineering von Yosys
Quellcode liegt in C++ vor
Frontends
  Parser für AIGER, BLIF, VERILOG, LIBERTY, AST, JSON, RTLIL (Netlist), VERIFIC, RPC
Backends
  Export von AIGER, BLIF, BTOR, CXXRTL (C++ Code für Simulation des Designs), EDIF, FIRRTL, intersynth, JSON, RTLIL, simple C (Simulation / Verifikation), SMV, SPICE, Connectivity Table, Verilog
Kernel (Definitionen)
  Bitpattern.h
  Calc.cc
    Logische Funktionen definiert
      And, or, xor, xnor, not
      Eingänge als Parameter vom Typ RTLIL::State definiert (RTLIL namespace)
      Logic wrapper (Reduzierungen?)
  Cellaigs.cc
    AigNode
    AigMaker Struktur
    De-Morgan Substitutionen für Gatter
      And-Inverter
    Optimize

## Slide 26
    Celledges.cc
    Celltypes.h
      Definieren der Cell-Ports
        Unary_ops mit Eingang A, Ausgang Y
        Binary_ops mit Eingang A,B Ausgang Y
        FF mit CLK, SET, CLR, EN ..
      Portliste (pool)
      Benutzt in calc festgelegte Logikzellen
    Cost.h
      CellCosts Struktur
      Summiert Gatterkosten für Zelle auf
    Driver.cc
      Systemrelevantes (Betriebssysteme)
      Teilweise Help Behandlung für Shell
    ff.h
      Flip-Flop Typen
      Signalpolaritäten
      Flipflops auf Richtigkeit prüfen?

## Slide 27
  Log.cc
    Logging
    Debugging
  Log.h
    Utilities für Troubleshooting
  Mem.cc
    Memory
    Flipflops extrahieren?
  Modtools.h
    Ports hinzufügen / entfernen
    RTL Module neuladen (Reset)
    Zellen hinzufügen
  Rtlil.cc
    Cell-Check
    addWire
    addCell
    addMemory
    addProcess
    add …. Gate

## Slide 28
  Rtlil.h
    Werte 0,1,X,Z,A,M
    SyncType (Level / edge sensitive)
  Satgen.cc
    Mitergenerierung?
      Asserts & Assumes
    Satsolver
      MiniSat
  Yosys.cc
    Programmablauf
      Frontendauswahl (vhd berücksichtigt)
      Backendauswahl für Output
      Tcl Skripte
      Run_pass(command, design)
        In Pass definierte Anpassung auswählen und durchführen

## Slide 29: Libs
Bigint (Matt McCutchen)
  Arithmetische Operationen für Integer, die nur durch den eigenen Speicher limitiert werden
  Überladen der meisten arithmetischen Operationen von C++
ezSAT (Clifford Wolf)
  Frontend für SAT Solver und Hilfe für die Generation der konjunktiven Normalform für die SAT Solver.
Minisat (Een, Sorensson)
  SATSolver
SHA-1 (Reid, Guenter, Grabsch, Hopkinson)
  Hashgenerator

## Slide 30
Subcircuit (Clifford Wolf)
  Ullmann Subgraph Isomorphism Algorithm
  2 Graphen als Eingabe (Nadel & Heuhaufen)
    Findet isomorphische Graphen (Knoten werden durch equivalente Kanten verbunden)
  Knoten = Logikzellen
  Kanten = Signale

## Slide 31: Passes (Operationen)
Operationen, die auf das Design angewendet werden (decken sich teilweise mit o.g. Beispiel-Synthesedurchlauf)
Cmds
  Add  Objekte zum Design hinzufügen (wire, input, inout, output)
  Check  findet Probleme (kombinatorische Schleifen (Instabil), Mehrfachtreiber, Wire ohne Treiber)
  Copy 
  Delete
  Portlist  Alle Modulports auflisten
  Show  Visuelle Darstellung erzeugen
Equiv
  Equiv_make  Generiert Modul mit $equiv Zellen für 2 wahrscheinlich equivalente Module. Die folgenden Passes können anschließend dafür verwendet werden, diese zwei Module zu verarbeiten
  Equiv_simple  Mit SAT Zellen auf Equivalenz prüfen
  Equiv_miter  Miter Generierung für weitere Analyse der selektierten Zellen
  Equiv_opt  Equivalenz vor und nach Opt Pass testen.
  Equiv_purge  Equivalente Segmente entfernen

## Slide 32
Fsm
  Fsm_detect  FSM finden, indem das Zustandssignal identifiziert wird.
  Fsm_opt  Optimieren von FSM Zellen, findet Output Signale die nicht genutzt werden
  Fsm_recode  one-hot und binary neu-encoding der Zustände
  Fsm_export  KISS2 Datei mit FSM
Hierarchy
Memory
  Memory_collect  Speicher und Speicherports sammeln und Multiport-Speicherzellen generieren
  Memory_dff  DFFs an Speicherleseports erkennen und in den Speicherport integrieren. Asynchrone Speicherports und Flipflops werden dadurch zu einem synchronen Speicherport.

## Slide 33
Opt
  Opt_clean  ungenutzte Wires und Zellen entfernen
  Opt_demorgan  Reduktionen mit DeMorgan Equivalenten optimieren, wenn dadurch die Gatteranzahl sinkt.
  Opt_dff  Flipflops werden zu einem optimalerem Typ konvertiert. Clock enables mit Multiplexern mit synchronem Reset vereinen, unbenutzte Kontrollinputs entfernen oder ganzen Flipflop entfernen und zu konstantem Treiber konvertieren.
  Opt_expr  Konstantes Falten auf internen Zelltypen mit konstanten Eingängen und Umschreiben von Ausdrücken.
  Opt_lut_ins  Unbenutzte Eingänge von LUT Zellen (die Eingänge, die nicht den Ausgang beeinflussen können) entfernen. Diese können bei einigen Optimierungen entstehen (nicht von ABC).
  Opt_lut  Kaskadierte LUT Zellen mit unbenutzten Eingängen kombinieren.
  Opt_merge  Zellen identischen Typs mit identischen Eingängen identifizieren und in einer Zelle vereinen.
  Opt_muxtree  „Tote Äste“ von Multiplexer-Bäumen, dessen Eingänge nie aktiv werden, finden und entfernen.
  Opt_reduce  doppelte Eingänge von AND / OR Bäumen entfernen. Doppelte MUX Eingänge erkennen, und mit veroderten Kontrollsignal reduzieren.
  Opt_share  Gleiche Zelltypen, die das gleiche Eingangssignal teilen und die gleiche MUX Zelle treiben, werden vereint und der Multiplexer wird an das nicht geteilte Eingangssignal bewegt.
  Opt  alle anderen Operationen aufrufen.

## Slide 34
Pmgen
  Pattern (Subgraphs in Yosys RTLIL Netzliste) Matcher Generator
Proc
  Proc.cc
    Masterpass, ruft alle anderen auf
    Prozesse mit Multiplexern, Flip-Flops und Latches ersetzen
  Proc_clean.cc
    Leere Prozessteile entfernen und ganze Prozesse entfernen, wenn nur leere Strukturen vorliegen
  Proc_rmdead.cc
    Nicht erreichbare Äste von Entscheidungsbäumen entfernen
  Proc_prune.cc
    Zuweisungen, die später in Prozessen immer überschrieben werden, werden erkannt und entfernt
  Proc_init.cc
    Initialwert eines Signals wird auf init-Attribut (Verilog ‘initial‘ block) gesetzt
  Proc_arst.cc
    Asynchrone Resets werden in eine interne Repräsentation konvertiert, aus der Flip-Flop Zellen mit asynchronem Reset generiert werden
  Proc_mux.cc
    Entscheidungsbäume (if-else, case-Anweisungen) werden zu Multiplexerbäumen
  Proc_dlatch.cc
    Latches zu D-Typ Latches (Multivibrator) konvertieren
  Proc_dff.cc
    Flipflops in Prozessen identifizieren und in D-Typ Flipflop Zellen konvertieren
  Proc_memwr.cc
    Memory writes in $memwr Zellen konvertieren

## Slide 35
Sat
  Sat.cc
    Instanzen von Satgen und ezSat
    Zellen importieren
    Lösen eines SAT Problems zu der selektierten Schaltung
      -prove  Beweisen, dass ein Signal immer den vorgegebenen Wert hat
      Satisfiability  “Erfüllbarkeit“ / Eingangssignale zu High-Ausgangssignal finden
  Freduce.cc
    Equivalent festgestellte Zellen auf eine reduzieren
    Redundante Treiber entfernen
  Fmcombine.cc
    Zwei Instanzen einer Zelle in einer Instanz vereinen (Für Testbench)
  Fminit.cc
    Initial Constraints für Reset Sequenzen
  Async2sync.cc
    Asynchrone Flipflop Eingänge werden mit synchronisierten Schaltungen ersetzt, die das asynchrone Verhalten emulieren
  Clk2fflogic.cc
    Getaktete FF werden mit generischen FFs ersetzt, die den impliziten globalen Takt verwenden
  Eval.cc
    Evaluiert Wert eines Signals unter Betrachtung aller benötigten Eingänge
  Miter.cc
    Miter Schaltung generieren
      Für Equivalenzcheck
    Gold / Gate Modul
    Triggeroutput wird high, wenn unterschiedliche Ausgänge erkannt werden
  Sim.cc
    Schaltung von Top-Level simulieren
  Supercover.cc
    2 Cover Zellen für jedes Bit von jedem Signal, um auf High und Low zu prüfen
  Qbfsat.cc
    2QBF-SAT (Quantified-Boolean-Formula) Problem lösen

## Slide 36
Techmap
  ABC.cc
  Aigmap.cc  Alle Zellen mit And / Inverter Zellen ausdrücken (+ NAND möglich)
  Alumacc.cc  arithmetische Operationen zu $alu und $macc (Multiply- Accumulate?) Zellen übersetzen
  Attrmvcp.cc  Attribute von Signalen zu den Treiberzellen überführen
  Deminout.cc  Inout Ports zu Input und Output trennen
  Dffinit.cc  Flipflop Zellparameter initialisieren (FPGA Flow)
  Dfflegalize.cc  Flipflops zu erlaubten / unterstützten Typen konvertieren (welche erlaubt?)
  Dfflibmap.cc  Flipflops zu Liberty file mappen
  Dffunmap.cc  FFs mit clock-enable / synchronem Reset werden zu generischen Typen mit vorgeschaltetem Multiplexer zur Emulation von CE und Reset konvertiert
  Extract.cc  Isomorphe Submodule finden und mit mehren Instanzen des Moduls ersetzen.
  extract_fa.cc  Halb- / Volladdierer extrahieren (für alumacc.cc?)
  Extract_reduce.cc  $_AND_, $_OR_, und $_XOR_ Ketten mit korrespondierenden $reduce_* Zellen ersetzen (für opt_reduce.cc pass)
  Extractinv.cc  Invertierter Pin Parameter wird entfernt und durch eine explizite Inverterzelle ausgedrückt

## Slide 37
  Flatten.cc
    Ähnlich zu Techmap Pass
      Zellen mit implementierter Version ersetzen
    Unterschied: Aktuelles Design wird als Mapping Library benutzt
  Flowmap.cc
    FlowMap technology mapping Algorithmus
    Gatter in k-LUTs mit optimaler Tiefe überführen (FPGA)
    Kann alle Elemente, die mit dem eval Pass evaluiert werden können (auch Multioutput / Multi-Bit Input / Output) konvertieren
  Hilomap.cc
    Konstante Bits zu High- / Low- Treibern mappen
  Insbuf.cc
    Buffer Zellen für direkt verbundene Wires einführen
  Iibparse.cc & libparse.h
    Parser für Liberty File
  lut2mux.cc
    $lut Zellen zu $_MUX_ Gattern konvertieren (FPGA Typen)
  Maccmap.cc
    $macc Zellen zu Yosys $fa $alu Zellen konvertieren (Arithmetik)

## Slide 38
  Muxcover.cc
    $_MUX_ Bäume zu passenden $_MUX{4,8,16} Zellen mappen
  Nlutmap.cc
    Erfolgreich von ABC gemappte Designs werden zu einer Architektur aus verschieden großen LUTs gemappt.
  Pmuxtree.cc
    $pmux Zellen zu Bäumen aus $mux Zellen mappen (?)
  Shregmap.cc
    Ketten von $_DFF_[NP]_ Gattern zu Schieberegistern konvertieren
  Simplemap.cc
    Coarse-grain (rekonfigurierbar?) Zellen zu Yosys Zellen mappen
  Techmap.cc
    Zellen mit Implementierter Form aus Verilog / RTLIL Quelle ersetzen
  Tribuf.cc
    $mux Zellen mit ‘z‘ Input zu tristate Buffer konvertieren
  Zinit.cc
    Inverter einfügen, damit alle FFs mit Low initialisiert werden

## Slide 39: Techlibs
Libraries von FPGA / ASIC Platformen
  Achronix (FPGA)
  Anlogic
  Common
  eASIC
  Coolrunner2
  Intel
  Nexus
  Xilinx
  …
Lutram maps (Verilog)
Cells maps (Verilog)
Vereinzelt Libraries im Liberty Format

## Slide 40: Yosys: Von Verilog zu RTLIL
Frontend generiert nicht direkt RTLIL Code, sondern zuerst einen AST (generic abstract syntax tree) Code, der dann von dem AST Frontend in RTLIL überführt wird.
AST Struktur  Grundstruktur einer Parsergrammatik in der Informatik
Besteht aus Parser und Lexer
  Parser  Struktur
  Lexer  Lexikalische Zeichen / Wörter
Const2ast.cc
  Parser speziell für Verilog Konstanten
  Generiert AST-Knoten für Konstante
  Wird von Parser aufgerufen

## Slide 41
Preproc.cc
  Verilog Preprozessor
  Für `define, * `include, `ifdef, `ifndef, `else und `endif Anweisungen
  Alle anderen Anweisungen werden vom Verilog Lexer behandelt
  Gibt vorbereiteten Verilogcode als std::string weiter
Preproc.h
Verilog_frontend.cc
Verilog_frontend.h

## Slide 42
Verilog_lexer.l
  Lex Datei
  Mit flex geschrieben
  Für lexikalische Analyse
  Disambiguation Rules  „Eindeutigkeit“, Für alle Verilogausdrücke Tokens generieren
      "end" { return TOK_END; }
      "if" { return TOK_IF; }
      "else" { return TOK_ELSE; }
      "for" { return TOK_FOR; }
      "posedge" { return TOK_POSEDGE; }
      "negedge" { return TOK_NEGEDGE; }……
      "**" { return OP_POW; }
      "||" { return OP_LOR; }
      "&&" { return OP_LAND; }
      "==" { return OP_EQ; }
      "!=" { return OP_NE; }..
Aktuelle Position im Verilog Code wird in globalen Variablen gespeichert
Im Konstruktor der AST-Knoten Generierung werden die Variablen übergeben, die Quellcode Position bleibt als Attribut gespeichert
Spezielle Kommentare wie //synopsys_translate_off werden erkannt und behandelt
Verilox_lexer.l Struktur für flex
.l Datei in Flex laden, lauffähigen Code für Lexer erzeugen, mit Verilogdatei kompilieren

## Slide 43: Lexerbau mit flex
http://alumni.cs.ucr.edu/~lgao/teaching/flex.html
Lexikalische Spezifizierung— Regulärer Ausdruck — Nicht-deterministischer Automat — Deterministischer Automat — Tabellen Implementation des determinischtischen Automaten
Regulärer Ausdruck
  Syntax: Form eines regulären Ausdrucks
  Semantik: Bedeutung eines regulären Ausdrucks
  Beispiel: Die Sprache aller Wörter, die mit a anfangen aus Alphabet
    Syntax: Semantik:

## Slide 44: Reguläre Ausdrücke (Flex Support)
x the character ”x” "x" an ”x”, even if x is an operator.
\x an ”x”, even if x is an operator.
[xy] the character x or y.
[x-z] the characters x, y or z.
[^x] any character but x.
. any character but newline. ^x an x at the beginning of a line.
<y>x an x when Flex is in start condition y.
x$ an x at the end of a line. x? an optional x. x* 0,1,2, ... instances of x.
x+ 1,2,3, ... instances of x. x|y an x or a y. (x) an x. x/y an x but only if followed by y.
{xx} the translation of xx from the definitions section.
x{m,n} m through n occurrences of x

## Slide 45
.lex /.l File Aufbau:
  %{
  Declarations  werden genau so weiter in den C-Code der Ausgabe kopiert, optional
  %}
  Definitions  Regulären Ausdrücken einfache Namen geben, optional
  %%
  Rules  Wichtigster Teil! Regulärer Ausdruck gefolgt von C Code als Reaktion. yytext() gibt den aktuellen Text.
  %%
  User subroutines optional
Wichtig: Es wird die Regel genommen, die am meisten Zeichen abdeckt. Bei mehreren Regeln mit gleicher Zeichenanzahl wird die erste genutzt.
Quelle: https://www.geeksforgeeks.org/flex-fast-lexical-analyzer-generator/

## Slide 46
Verilog_parser.y
  Verilog  Kontextfreie Grammatik
  Bison parser
    Teil des GNU Projekts, Open-Source
    Parsergenerator
  Arbeitet mit Stacks (Stapeln)
    Lexer wandelt Eingabe in Tokens um, Parser arbeitet mit Tokenkette
    Zuständestack
      Operationen werden darauf angewendet
        Shift
        Reduce
        Goto
        Accept
        error
    Wertestack
  Generiert AST mit AST::AstNode Datentruktur aus AST Frontend
    AST:Node hat Eigenschaften:
      Nodetype  (bspw. AST_WIRE, AST_DESIGN (Topobjekt)
      Childnodes  Zeiger auf alle im AST Baum nachfolgenden Nodes
      Attributes  Verilogattribute (selber AST Nodes)
      Node content  Zusätzliche Daten, beispielsweise std::string für identifier in AST_IDENTIFIER
      Sourcecode Location (aus Lexer)
    Beispiel für Multiplikation in Quellcode Zeile 3125
   Tokens werden vom Parser durch reduce Funktionen in passende Ast_nodes umgewandelt (Liste aller Typen in ast.h, wird in Verilog_frontend.h geladen)
   Teile des Parserbaums, der Parserbaum wird jedoch nie ganz gespeichert (nur gerade relevante Teile)

## Slide 47
Quelle: http//www.eike-meinders.de/Yacc

## Slide 48
Quelle: Clifford Wolf
Anschließend Überführung von AST in RTLIL
 AST Frontend
AST zu komplex für direkte Überführung in RTLIL
 Optimierungen / simplification in simplify.cc
  Instanzen aus generate Block auslegen
  For-Schleifen abwickeln
  Falten
  AST_PRIMITIVE Nodes (and, or, nand..) in AST_ASSIGN umwandeln
  dynamische Bit Wortbreiten in AST_CASE und AST_COND children umwandeln (statische Wortbreiten festlegen)
  Wortbreiten als Attribute in AST_RANGE Node schreiben
  Komplizierte Array Zugriffsmuster erkennen und mit einfachen read / write Bedingungen mit Signalen ersetzen
    Ansonsten mit AST_MEMRD und AST_MEMWR ersetzen

## Slide 49
Verknüpfung zwischen Lexer und Parser  Multiple-Passes: Anstatt einzeln Tokens vom Lexer an den Parser zu geben, wird eine Tokenliste zwischengespeichert, die anschließend vom Parser verarbeitet wird
    Vorteile gegenüber Single-Pass-Pipelining
      Weniger Komplexität, da nur ein Modul gleichzeitig läuft
      Mehr Flexibilität, da Module ausgetauscht werden können, da sie nicht so eng verknüpft sind
    Nachteile
      Höherer Speicherverbrauch, da ganzes Design (Tokens) zwischengespeichert werden müssen
         Bei Entwicklung eines speicherarmen Parsers ist Single-Pass-Pipelining zu bevorzugen
AST kann über Depth-First Rekursion in RTLIL überführt werden  von oben nach unten im Baum
AstNode:genRTLIL()
  Gibt RTLIL:SigSpec Struktur der Signale und erzeugt nötige Zellen für Ausdrücke (Operatoren, Konstanten, Signale..)

## Slide 50
Verilog Always- und Initialblöcke (vgl. S.56 im Manual)
  AST_INTERNAL:ProcessGenerator Instanz
    RTLIL::PROCESS Objekt für Block, AstNode::genRTLIL für Ausdrücke im Block (wie vorher)
    Liste mit allen Signalen im Prozessblock wird erstellt
    Für jede Signalzuweisung wird ein temporäres Signal erzeugt
    Die temporären Signale erhalten durch Signalzuweisungen die Zwischenwerte  RTLIL::CaseRule / RTLIL::SwitchRule Baum
    Für die finalen Werte werden die Ursprungssignale den temporären Signalen zugewiesen
  If–Anweisungen werden zu RTLIL::SwitchRule / CaseRule Entscheidungsbäumen, in denen alle Fälle in der Struktur existieren
  Non-Blocking Assignments
    Eine Temporäre Variable ($0 Präfix), die immer überschrieben wird und am Ende auf den Originalwert zugewiesen wird
  Blocking-Assignments
    Eine neue temporäre Variable, die in einer case-Anweisung das Ziel für jede Zuweisung ist. In jeder Case-Anweisung gibt es eine Zuweisung von der alten temporären Variable auf die neue, so dass bei keiner Zuweisung die default-Werte erhalten bleiben
  Der synchrone Teil des Prozesses wird mit D-Flipflops ersetzt —> Signalupdates
  Rest ist asynchron
  Wichtig: Prozesse werden nicht direkt in RTLIL überführt, sondern im Zuge des proc Passes, der in einem gewöhnlichen (Beispiel) Syntheseablauf abgerufen wird (Wegen einfacherem Debugging und flexiblerer Erweiterung mit bspw. anderen FFs)

## Slide 51: Programmablauf
Ablauf in driver.cc
  Main()
    Standardwerte für Shell-Ausgabemodus
      Banner
      Statistiken
    Yosys_setup()
      Neues RTLIL Designobjekt
      Zelltyp Setup
    Plugins laden
    Design in Shell übergeben
    Verilog defines (Makros?) in run_pass abarbeiten
  Run_frontend()
    Yosys.cc
    Wenn Yosys Skript vorliegt, dann werden die Befehle abgearbeitet. Ansonsten andere Befehle ausführen. Überführung der Befehle über Parameter in Run_frontend()
      Yosys Befehle werden nacheinander in String command überführt.
    Frontendauswahl (Parser) abhängig von Endung des Dateinamens
      Frontend als command
    Laden der Datei in yosys_input_files
    String Vektor passes_commands beinhält alle Passes (Optimierungen)
      In for-Schleife abarbeiten
  Wenn Backend_command vorhanden, dann run_backend
     Yosys.cc
Command-Register in register.cc / register.h